## Slide 1: Document d'exploitation
Configuration d'un réseau avec Virtualbox

## Slide 2: 1- Prérequis
Logiciels Nécessaires:
  Virtualbox (Hyperviseur)
  Images ISO:
    Debian (routeur)
    Ubuntu (client)

## Slide 3: 2 – Configuration générale
Dans virtualbox créer 2 machines virtuelles :
1 machine debian
1 machine Ubuntu
ATTENTION: (Penser a cocher la case Skip unattended installation)

## Slide 4: 2 – Configuration générale
Configuration Ubuntu
Configuration Debian

## Slide 5: 3 - Création d'un réseau local
Dans Virtualbox aller dans Fichiers -> Outils -> Network Manager (ou Ctrl+h)
Créer un Nouveau Host-Only Networks
Désactiver le serveur DHCP

## Slide 6: Configuration des interfaces reseaux
Dans les 2 VM sélectionner Réseau privé hôte comme mode d'accès et vboxnet0 comme adaptateur
Sur le debian sélectionner l'adapateur 2 en NAT:

## Slide 7: Configuration du routeur debian
Dans un terminale faire "sudo nano /etc/network/interfaces"
Ecrire les lignes suivantes :

## Slide 8
Ouvrir le fichier sysctl.conf avec sudo nano /etc/sysctl.conf
Chercher et décommenter la ligne suivante : net.ipv4.ip_forward=1 (Si elle n'existe pas, la rajouter)

## Slide 9: Configuration du NAT
Dans le terminal ecrire iptables –t nat –A POSTROUTING –s 192.168.56.106/24 -j SNAT –-to-source 10.0.3.15
Sauvegarder les règles iptables avec les commandes suivantes :
- sudo apt install iptables-persistent
- sudo netfilter-persistent save

## Slide 10: Configuration d'Ubuntu
Verifier qu'il n'y a qu'un seul fichier en .yaml dans le dossier /etc/netplan/
Dans le terminal faire sudo bash –c echo "network: {config: disabled}" > /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg'
Dans le fichier yaml restant dans le dossier /etc/netplan/ entrer les lignes de la slide suivante

## Slide 12: Configuration d'Ubuntu
Faire sudo netplan try puis sudo netplan apply

## Slide 13: Test de connection
Pour montrer la connection entre les 2 machines on peut ping les machines entres-elles .

## Slide 14: Test de connection
Pour tester que le routage fonctionne on peut essayer d'acceder a internet depuis le client Ubuntu